# Grafická karta

Grafická karta se stará o grafický výstup na monitor, TV obrazovku či jinou zobrazovací jednotku. Bez grafické karty a monitoru bychom nemohli kontrolovat a řídit činnost počítače.

## Popis

Je používána jako přechodná část mezi operacemi počítače a zobrazení jejich výsledků na monitor.

Pokud se jedná o počítač pro běžnou domácí a kancelářskou práci tak grafickou kartu a její velikost nemusíme vůbec řešit. Neboť dnešní běžně dostupné počítače mají na tuto práci, zabudované bohatě dostačující grafické karty. U levnějších počítačů a notebooků se hojně setkáme s integrovanou grafickou kartou. Její nevýhodou je její výkon, ten je samozřejmě nižší než u karet přídavných, ale pro běžnou práci bohatě dostačující.

Na druhé straně máme přídavné grafické karty, ty se uplatní hlavně při náročných 3D aplikacích jako jsou hry a 3D programy. Jejich nevýhodou je hlavně mnohem větší spotřeba, která se projeví hlavně u notebooku a to u výdrže baterie

Hlavní součástí grafické karty je grafický procesor (GPU), který slouží pro rychlé a efektivní změny obsahu grafické paměti. Paměť slouží pro ukládání informací potřebných pro činnost GPU.

Firmware je základní programové vybavení grafické karty, které je na vlastním paměťovém čipu. Jsou v něm uloženy informace o modelu grafické karty, GPU, taktovací frekvenci GPU a grafické paměti, napětí GPU a další informace.

RAMDAC je převodník digitálního signálu, se kterým pracuje grafická karta, na analogový, kterému rozumí zobrazovací zařízení (monitor).

Výstupy:

- VGA - analogový grafický výstup (používán starými monitory CRT a kompatibilními zařízeními)

- DVI - digitální grafický výstup (používaný většinou LCD panelů, projektory a novějšími zobrazovacími zařízeními)

- HDMI - výstup na zobrazovací zařízení (nejčastěji televizor) s vysokým rozlišením

K chlazení grafické karty se používá vzduchové (pasivní kovový chladič, nebo přídavný ventilátor) nebo vodní chlazení (spíše u nejvýkonnějších grafických karet).

## Technické parametry

Je třeba si uvědomit, k čemu svůj počítač primárně užíváme, pro běžné uživatele postačí karta z kategorie low-end, grafické karty vyšších tříd jsou určeny hlavně pro hráče her.

Všichni výrobci používají grafické čipy (jádra) od společnosti ATI (grafická jádra Radeon) a Nvidia (grafická jádra GeForce). Při výběru jakého výrobce zvolit tedy nemůžete udělat chybu.

U grafických karet si můžeme vybrat ze dvou druhů chlazení a to pasivního a aktivního. Pasivní chlazení je využíváno hlavně u karet v kategorii low-end, kde teplotní vyzařovaní grafických jader je poměrně malé a není tedy třeba používat ventilátor. Dosáhneme tím nižší zástavbové výšky  karty, tichého chodu. V případě užívání aktivního chlazení je nám dopřáno kvalitního chladicího výkonu, ovšem chladič obzvláště u hodně výkonných karet je poměrně hlučný, protože se musí velice rychle točit, aby kartu uchladil. Dále také počítejme s vyšší zástavbovou výškou a cirkulací prachu uvnitř počítače.

Hlavní, co určuje výkon grafické karty, je rychlost grafického jádra, rychlost paměti a počet a rychlost stream procesorů (Obecné označení výpočetní jednotek/procesorů pro paralelní zpracování dat - zpracovávají data paralelně s hlavním procesorem). Rychlost je udávána v Mhz a zde obecně platí, že čím více, tím lépe. To samé platí i o počtu stream procesorů.

## Ceny

| nejlevnější | střední | nejdražší |
| --- | --- | --- |
| Název | MSI N210-TC1GD3H/LP | ASUS GTX950-2G, 2GB GDDR5 | HP Quadro M6000 12GB |
| Cena [Kč] | 779 | 4198 | 129 990 |
| Grafický čip | GeForce 210 | GeForce GTX 950 | Quadro M6000 |
| Rychlost grafického čipu [Mhz] | 589 | 1026 | 1051 |
| Počet stream procesorů | 16 | 768 | 3072 |
| Velikost grafické paměti [MB] | 512 | 2048 | 12288 |
| Rychlost grafické paměti (efektivně) [MHz] | 1000 | 6610 |  |
| Chlazení | pasivní | aktivní | aktivní |
| Dle využití | multimediální | střední třída | profesionální |

## Zdroje

http://is.muni.cz/th/265839/pedf_b/Bakalarska_prace.pdf

https://cs.wikipedia.org/wiki/Grafick%C3%A1_karta#Popis_karty

http://www.markonet.cz/pages/vyuka/principy-pocitacu/graficke-adaptery.php

http://graficke-karty.heureka.cz/poradna/jak-vybrat-grafickou-kartu/

https://www.czc.cz/msi-n210-tc1gd3h-lp/148310/produkt

https://www.czc.cz/asus-gtx950-2g-2gb-gddr5/187729/produkt

https://www.czc.cz/hp-quadro-m6000-12gb/171663/produkt